## Slide 1
TRƯỜNG THCS &THPT LÊ LỢI
CHUYÊN ĐỀ : DAO ĐỘNG
VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
GIÁO VIÊN : NGUYỄN KIM PHỤNG
ÔN LUYỆN THI
THPT QUỐC GIA 2020
MÔN : VẬT LÍ

## Slide 2
I. MẠCH DAO ĐỘNG :
1. Cấu tạo :
C
L
Gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L nối với tụ điện có điện dung C thành mạch kín
2. Biến thiên điện tích và cường độ dòng điện :
+ Cường độ dòng điện và điện tích trong mạch biến thiên điều hòa cùng tần số ( cùng chu kì ).
+ Cường độ dòng điện i sớm pha so với điện tích q

## Slide 3
3. Các công thức :
a. Tần số góc :
b. Chu kì riêng :
c. Tần số riêng :
d. Biểu thức điện tích:
1F = 10-6F ; 1nF = 10-9 F ; 1pF = 10-12F
1kHz = 103 Hz ; 1MHz = 106Hz
e. Biểu thức cường độ dòng điện :

## Slide 4
Một số bài tập vận dụng :
Câu 1: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1µH và tụ điện có điện dung 25 µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
2.105 rad/s.
A
105 rad/s.
B
3.105 rad/s.
C
4.105 rad/s.
D
L= 10-6H
C = 25.10-6F
= 2.105 rad/s.

## Slide 5
Một số bài tập vận dụng :
Câu 2: Trong mạch dao động lí tưởng LC, tụ điện có điện dung 8F và cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Muốn mạch này dao động với chu kì riêng 3,14.10-3 s thì độ tự cảm L phải có giá trị bằng:
0,04H
A
0,05H
B
0,02H
C
0,03H
D
C = 8.10-6F
= 0,02H
T= 3,14.10-3 s

## Slide 6
Một số bài tập vận dụng :
Câu 3: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng có phương trình điện tích trên một bản tụ điện là
. Cường độ dòng điện hiệu
dụng trong mạch là
0,8A
A
0,4A
B
C
D
= 0,8A

## Slide 7
Câu 4: Một mạch dao động với tụ điện C và cuộn cảm đang thực hiện dao động tự do. Điện tích cực đại trên bản tụ là 2.10-6 C và dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,222A. Lấy π2 = 10 .Tần số dao động điện từ tự do trong mạch là.
2,5 MHz
A
50kHz
B
25kHz
C
17,7MHz
D
q0= 2.10-6 C
I= 0,222A
24983,78Hz

## Slide 8
Câu 5:Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên bản tụ thứ nhất có điện tích cực đại Q0. Sau thời gian ngắn nhất bằng 10-6 s kể từ lúc t = 0 thì
điện tích trên bản tụ thứ hai có giá trị bằng
. Chu kì dao động riêng là.
12.10-6 s.
A
8.10-6 s.
B
4.10-6 s.
C
8/3.10-6 s.
D

## Slide 9
1. Định nghĩa :
Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
2. Đặc điểm :
+ Lan truyền trong tất cả các môi trường, kể cả chân không.
- Tốc độ trong chân không là c = 3.108 m/s
- Bước sóng trong chân không là
+ Là sóng ngang
+ Trong sóng điện từ dao động của điện trường và dao động từ trường tại một điểm luôn cùng pha.
+ Mang năng lượng.
+ Sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài kilômet gọi là sóng vô tuyến
II. SÓNG ĐIỆN TỪ :

## Slide 10
Câu 6: Trong mạch dao động LC lí tưởng thì dòng điện trong mạch:
cùng pha với điện tích ở tụ điện.
A
ngược pha với điện tích ở tụ điện.
B
trễ pha π/2 so với điện tích ở tụ điện.
C
sớm pha π/2 so với điện tích ở tụ điện.
D

## Slide 11
Câu 7: Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B0. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,25B0 thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là
0,5E0.
A
0,25E0.
B
2E0.
C
E0.
D
Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và từ trường tại một điểm luôn cùng pha.

## Slide 12
Câu 8: Sóng nào sau đây không phải là sóng điện từ ?
Sóng AM của radio
A
Sóng điện thoại di động
B
Sóng truyền hình
C
Sóng siêu âm
D

## Slide 13
Câu 9: Nhận xét nào sau đây là SAI khi nói về sóng điện từ?
Sóng điện từ truyền đi được cả trong môi
trường chân không và môi trường vật chất.
A
Sóng điện từ là quá trình lan truyền điện từ
trường trong không gian theo thời gian.
B
Tốc độ lan truyền của sóng điện từ luôn
là 3.108 m/s.
C
Sóng điện từ là sóng ngang.
D

## Slide 14
Câu 10 : Một đặc điểm rất quan trọng của các sóng ngắn vô tuyến là chúng
đâm xuyên tốt qua tầng điện li.
A
phản xạ kém trên tầng điện li.
B
phản xạ kém ở mặt đất.
C
phản xạ rất tốt trên tầng điện li.
D

## Slide 15
Câu 10: Một sóng điện từ lan truyền trong chân không có bước sóng 3000m. Lấy c = 3.108m/s. Biết trong sóng điện từ, thành phần điện trường tại một điểm biến thiên với tần số f. Giá trị của f là
π.105Hz
A
105Hz
B
2π.105Hz
C
2.105Hz
D
Bước sóng của sóng điện từ trong chân không là

## Slide 16
Câu 11: Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình
(B0 > 0, t tính bằng s). Kể
từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là
A
B
C
D